## Slide 1
六边形扫雷
计75 郭元博 罗崚骁 胡翰文

## Slide 2
Index
我们做了个什么
难点·解决方案
创新性
收获

## Slide 3
我们做了个什么
就是个扫雷游戏，把格子从方形变成了六边形而已。
……
先来演示一下——

## Slide 4: board

## Slide 5: vga

## Slide 6: vga640480

## Slide 7
难点·解决方案
地雷分布的随机生成
在电脑上随机生成好，
写成mif文件烧进板子里。

## Slide 8
难点·解决方案
外部SRAM的使用
通过有效压缩信息，
改为使用内部SRAM

## Slide 9
难点·解决方案
摄像头的配置
利用网上的祖传代码，
可以配置成功。

## Slide 10
难点·解决方案
利用摄像头识别手指的位置
为了最后能做出完整的游戏，
忍痛放弃并改为使用鼠标。

## Slide 11
难点·解决方案
理想和现实的
巨大差异

## Slide 12
难点·解决方案
理想和现实的
巨大差异

## Slide 13
难点·解决方案
理想和现实的
巨大差异
放弃理想，
接受现实。

## Slide 14
难点·解决方案
图片显示——
平衡操作性、存储量、美观度
利用网上获得的程序将图片转为RGB的数组，
利用自己写的C程序将其转为mif文件，
位宽9，深度65536，RGB各3位。
比起课程提供的BmpToMif颜色更丰富，
操作更方便自定义……

## Slide 15
难点·解决方案
图片显示——
六边形密铺
利用（像素）点和直线关系确定？
……
线性代数中的向量方法——

## Slide 16
难点·解决方案
图片显示——
六边形密铺

## Slide 17
难点·解决方案
图片显示——
六边形密铺
elsif (x >= 184 and x < 240 and y >= 24 and y < 472 and (((((y + 72) mod 96)-16)*(((x + 40) mod 56)-28))<=((((y + 72) mod 96)-0)*(((x + 40) mod 56)-0))) and (((y + 72) mod 96)-64)*(((x + 40) mod 56)-55)-(((y + 72) mod 96)-48)*(((x + 40) mod 56)-28)>=0 and (((y + 72) mod 96)-48)*(((x + 40) mod 56)-28)-(((y + 72) mod 96)-64)*(((x + 40) mod 56)-0)>=0 and (((y + 72) mod 96)-0)*(((x + 40) mod 56)-55)-(((y + 72) mod 96)-16)*(((x + 40) mod 56)-28)<=0) then
--line 4: y [8, 8 + 64 * 7), x [16 + 3 * 56, 16 + 8 * 56)

## Slide 18
难点·解决方案
图片显示——
六边形密铺
具体到每个格子的判定，
在同一列内按y坐标划分即可。

## Slide 19
难点·解决方案
模块交互（例如共用一块 ram）
在顶层文件中例化，将各个读写地址线、数据线传至各个模块
因为问题的特殊性并不需要仲裁
可以使用牺牲空间的方法减少冲突（例如保存同一份数据的拷贝）

## Slide 20
关键技术
片内SRAM的使用和使用mif文件对其初始化技术；
通过PS/2接口的交互和异常处理技术；
更复杂的VGA显示及时序配合的相关技术；
硬件编程语言和高级编程语言结合（软件工程技术辅助硬件开发）；
在最后三天内战略性放弃plan A，紧急想出plan B并实现的技术；
……

## Slide 21
创新性
无；
既有游戏模式的改变；
基于线性规划（?）等各种数学方法的图像显示；
……

## Slide 22
收获
学会了signaltap的用法，以及信号传递的量子性：
观测会导致信号的改变；
辛辛苦苦肝了8周肝出来的代码也有可能在最后三天被全部弃用，导致你变成0 contribution；
团队合作的意识与能力，git使用方法；
数字电路知识与编程能力的结合；
对数字逻辑电路（主要是代码逻辑和时序分析等实用向的部分）知识的应用与思考；
……

## Slide 23
谢谢大家
2019.6.11